## Slide 1: Bauelement Widerstand
Foto: www.SciencePixel.com
Notes: Foto: www.SciencePixel.com

## Slide 2: Widerstand
Verschiedene Bauarten
Schaltzeichen
Fotos und Grafik: www.SciencePixel.com
Notes: Fotos und Grafik: www.SciencePixel.com

## Slide 3: Potentiometer
Schaltzeichen
Widerstandswert kann verändert werden.
Zwischen den äußeren Kontakten, besteht ein konstanter Widerstand (Nennwert).
Zwischen einem Endkontakt und dem Mittelkontakt kann der Widerstandswert verändert werden (bis zum Nennwert des Potentiometers)
Fotos und Grafik: www.SciencePixel.com
Notes: Fotos und Grafik: www.SciencePixel.com

## Slide 4: Lichtempfindlicher Widerstand
Fotowiderstand
LDR (Light Dependet Resistor)
Verändert den Widerstandswert abhängig von der Umgebungshelligkeit
Schaltzeichen
Foto und Grafik: www.SciencePixel.com
Notes: Foto und Grafik: www.SciencePixel.com

## Slide 5: Temperaturempfindlicher Widerstand
Heißleiter
  NTC (Negative Temperature Coefficient Thermistor)
  Leitet bei hoher Temperatur den Strom besser
Kaltleiter
  PTC (Positive Temperature Coefficient Thermistor)
  Leitet bei tiefen Temperaturen des Strom besser
Foto: Wikipedia (Gemeinfrei)
Notes: Foto: Wikipedia - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Photo-Polyswitch.jpg (Gemeinfrei)

## Slide 6: Zusammenhang
R… Widerstand in Ohm (Ω)
l… Länge des Leiters in m
A… Querschnitt des Leiters in mm²
ρ… spezifischer Widerstand in
A
l
Grafik: www.SciencePixel.com
Notes: Grafik: © www.illustrationen.pro

## Slide 7: Spezifischer Widerstand
Materialkonstante
temperaturabhängig
Formelzeichen ρ (rho)
Material | Spezifischer Widerstand in Ω mm² / m
Aluminium | 2,65 . 10-2
Gold | 2,214 . 10-2
Graphit | 8
Kupfer (Kabel) | 1,69 . 10-2
Silber | 1,587 . 10-2
Wolfram | 5,28 . 10-2
Datenquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand [28.8.2017]
Notes: Datenquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand [28.8.2017]

## Slide 8: Farbcodierung
Farbe |  | 1. Ring (Zehnerstelle) | 2. Ring (Einerstelle) | 3. Ring (Multiplikator | 4. Ring (Toleranz)
silber |  |  |  | 10-2 | ± 10%
gold |  |  |  | 10-1 | ± 5%
schwarz |  |  | 0 | 1 | 
braun |  | 1 | 1 | 101 | ± 1%
rot |  | 2 | 2 | 102 | ± 2%
orange |  | 3 | 3 | 103 | 
gelb |  | 4 | 4 | 104 | 
grün |  | 5 | 5 | 105 | ± 0,5%
blau |  | 6 | 6 | 106 | ± 0,25%
violett |  | 7 | 7 | 107 | ± 0,1%
grau |  | 8 | 8 | 108 | ± 0,05%
weiß |  | 9 | 9 | 109 | 
Datenquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement) [28.8.2017]
Notes: Datenquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement) [28.8.2017]

## Slide 9: Beispiel
braun
schwarz
schwarz
gold
Foto: www.SciencePixel.com
Notes: Foto: www.SciencePixel.com

## Slide 10: Beispiel
braun
schwarz
schwarz
gold
1
0
·1
= 10 Ω
±5%
Foto: www.SciencePixel.com
Notes: Foto: www.SciencePixel.com

## Slide 11: Ohmsches Gesetz
Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand
  R … Widerstand in Ohm (Ω)
  U … Spannung in Volt (V)
  I … Strom in Ampere (A)

## Slide 12: Leistung
Am Widerstand wird die elektrische Energie in Wärme umgewandelt.
Der Widerstand muss für die Leistung ausgelegt sein.
P = U · I
  P … Leistung am Widerstand in Watt (W)
  U … Spannungsabfall am Widerstand in Volt (V)
  I … Strom durch den Widerstand in Ampere (A)
Foto: www.SciencePixel.com
Notes: Foto: www.SciencePixel.com