## Slide 1: Das Problem mit der Lichterkette

## Slide 2: „Billige“ Lichterketten
billige Lichterketten verwenden eine Serienschaltung
Vorteile:
  Keine Netzteil / Trafo notwendig
  billig in der Herstellung
Nachteile:
  eine Lampe kaputt -> alle Lampen: finster
  GEFAHR bei zerschlagenem Glaskolben

## Slide 3: Schema: Serienschaltung

## Slide 4: Spannungsteiler (Beispiel mit 10 Lampen)
U0 = 230 V
U1 = 23 V
U10 = 23 V
U9 = 23 V
U8 = 23 V
U7 = 23 V
U6 = 23 V
U5 = 23 V
U4 = 23 V
U3 = 23 V
U2 = 23 V

## Slide 5: Problemfall
Glaskolben wird zerstört
Glühfaden bricht und ist ungeschützt
Im Stromkreis fließt kein Strom -> kein Spannungsabfall an den funktionierenden Glühlampe -> da kein Strom fließt (I = 0 A) ist die Spannung U = 0 V
Die gesamte Spannung liegt am Glühfaden der defekten Glühlampe an.

## Slide 6: Gefahr
U0 = 230 V
U1 = 0 V
U10 = 0 V
U9 = 0 V
U8 = 0 V
U7 = 0 V
U6 = 0 V
U5 = 0 V
U4 = 0 V
U3 = 230 V
U2 = 0 V

## Slide 7: Gefahr
Netzspannung liegt an den Drähten der defekten Glühlampe an.
Lebensgefahr!