Teekocher – Wirkungsgrad
In einem Teekocher wird elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Bringe eine bestimmtes Volumen Wasser im Teekocher zum Kochen. Miss dabei mit einem Energiekostenmessgerät die aufgenommene elektrische Energie (Energie bzw. Stromstärke und Zeit messen). Die aufgenommene Wärmemenge wird aus der Wassermasse, der spezifischen Wärmekapazität und dem Temperaturunterschied bestimmt.

Messwerte:
- Spannung: UEnergiekostenmessgerät = 230 V
- Stomstärke: IEnergiekostenmessgerät = 7,28 A
- Erhitzes Wasservolumen: VWasser = 1 l
- Wassertemperatur: 19,2 °C
- Zeit bis zum Kochen: 3,5 min
Recherchiere die notwendigen Formeln und Konstanten (Wärmeenergie, spezifische Wärmekapazität, elektrische Energie, Wirkungsgrad, …) im Physikbuch bzw. Internet.

Berechne den Wirkungsgrad des Teekochers.



Teekocher – Wirkungsgrad
In einem Teekocher wird elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Bringe eine bestimmtes Volumen Wasser im Teekocher zum Kochen. Miss dabei mit einem Energiekostenmessgerät die aufgenommene elektrische Energie (Energie bzw. Stromstärke und Zeit messen). Die aufgenommene Wärmemenge wird aus der Wassermasse, der spezifischen Wärmekapazität und dem Temperaturunterschied bestimmt.

Messwerte:
- Spannung: UEnergiekostenmessgerät = 230 V
- Stomstärke: IEnergiekostenmessgerät = 7,28 A
- Erhitzes Wasservolumen: VWasser = 1 l
- Wassertemperatur: 19,2 °C
- Zeit bis zum Kochen: 3,5 min
Recherchiere die notwendigen Formeln und Konstanten (Wärmeenergie, spezifische Wärmekapazität, elektrische Energie, Wirkungsgrad, …) im Physikbuch bzw. Internet.

Berechne den Wirkungsgrad des Teekochers.